## Slide 1
COAST TRAIN Dataset → 海岸訓練資料集
RGB images collect → 收集RGB影像
Masked images collect → 收集遮罩影像
Data augmentation → 數據擴充
Create Test and Validation dataset → 建立測試與驗證資料集
Training and validation Neutral Network model → 訓練與驗證神經網絡模型
Trained Model → 訓練完成的模型
RGB Aoi image collect → 收集RGB感興趣區域影像
Segmented image model result → 影像分割模型結果
海岸訓練資料集(COAST TRAIN DataSet)
RGB影像蒐集 (RGB Image Collect)
遮罩影像蒐集 (Mask Image Collect)
資料擴充(Data Augmentation)
訓練與驗證神經網路模型
(Training and Validation Neutral Network Model )
建立測試與驗證資料集
(Create Test and Validation Dataset)
已訓練模型 (Trained Modef)
蒐集興趣區域RGB影像 (RGB AOI Image Collect )
影像分割模型結果 (Segmented Image Model Result )
Notes: 用於訓練與驗證卷積神經網絡模型以識別分割影像的資料製作流程圖

## Slide 2
Segmented image model result → 影像分割模型結果
Image thresholding (RGB water-sand) → 影像閾值處理（RGB水-沙）
Boolean image → 布林影像
Converting to unsigned byte → 轉換為無符號位元組
Binary image → 二值影像
Binary thresholding → 二值閾值處理
Image mean blurring → 影像均值模糊處理
Shape-File coast buffer → 海岸緩衝形狀檔案
Buffered image cuts → 緩衝影像切割
Create isolines → 建立等值線
Extract shoreline from isolines → 從等值線中提取海岸線
影像分割模型結果 (Segmented Image Model Result )
影像閾值處理(RGB水-沙)
Image Thresholding (RGB water-sand)
緩衝影像切割
(Buffered Image Cuts )
從等值提取線海岸線 (Extract Shoreline from Isolines )
布林影像(Boolean Image)
轉換為無符號位元組
(Converting to Unsigned Byte )
影像均值模糊處理
(Image Mean Blurring )
二值閾值處理
(Binary Thresholding )
二值影像(Binary Image)
建立等值線
(Create isolines)
海岸形狀檔案緩衝(Shape-File Coast Buffer)
Notes: 使用卷積神經網路模型影像結果識別海岸線的後處理流程圖